## Slide 1: Fonctionnement hydraulique et efficacité des zones humides construites à épurer les eaux de drainage agricole
Céline GAULLIER
Dousset Sylvie, Baran Nicole, Dauchy Xavier
Schott François-Xavier, Pallez Christelle
Jeudi 28 mai 2015 – GFP 2015

## Slide 2: Introduction
Thèse Romain Vallée : Identifier et comprendre les processus conditionnant l’efficacité des ZHC
Thèse Céline Gaullier
  Comprendre le fonctionnement hydraulique de 2 types de zones humides construites (ZHC) : une mare et un fossé
  Déterminer le rôle de l’hydraulique sur l’efficacité des ZHC à réduire les teneurs en pesticides provenant des eaux de drainage
  Approche multi-échelle
  5 molécules étudiées au laboratoire
  2 dispositifs suivis sur le terrain

## Slide 3
Jallaucourt
Manoncourt-sur-Seille
Domprix
Haroué
Broussey-en-Woëvre
Avillers-Ste-Croix
Ollainville
Ville-sur-Illon
La Bouzule
Les zones humides construites en Lorraine

## Slide 4
Introduction
Thèse 2011/2015 (Dr. Vallée) : identifier et comprendre les processus conditionnant l’efficacité des ZHC
Thèse 2014/2017
Fonctionnement hydraulique et efficacité des zones humides construites a épurer les eaux de drainage agricoles
  Comprendre le fonctionnement hydraulique de 2 types de zones humides construites (ZHC) : une mare et un fossé
  Déterminer le rôle de l’hydraulique sur l’efficacité des ZHC à réduire les teneurs en pesticides provenant des eaux de drainage
  Approche multi-échelle
  5 molécules étudiées au laboratoire
  2 dispositifs suivis sur le terrain
  Choix dispositifs :
  - une mare et un fossé
  - débitmètre entrée/sortie
  - dispositif pas ennoyé (débit faussé, dilution des eaux de drainage…)
  - le fossé était déjà existant aménagé  facilement adaptable sur le territoire avec de simples aménagements

## Slide 5
Meurthe et Moselle (54)  2010
Rotation culture : blé / maïs / blé / colza
11 molécules/an appliquées en moyenne soit 2,7 kg. ha-1.an-1
Fossé existant (81 m de long) + élargissement de 35 m² à mi-parcours
Surface : 100 m²
Emprise foncière de 10 m².ha-1 soit 9 m3.ha-1
Zone humide temporaire
Entrée dispositif
Sortie dispositif
Elargissement
ZHC de Manoncourt-sur-Seille : un fossé existant
10 ha
Notes: 2011/2012 maïs
2012/2013 maïs
2013/2014 blé
Dispositif caractéristique  reçoit les eaux de drainage d’une parcelle de 10ha

## Slide 6
Géologie : Limons de plateau sur marnes du Lotharingien
Pédologie : Sol brun lessivé à hydromorphie temporaire
Photographie : R.Vallée
Ap : 0-40 cm
Brun (7,5 YR 4/4). Texture limoneuse, quelques petits cailloux millimétriques (<1%). Structure plutôt anguleuse.
Transition nette.
A2g : 40-90 cm
Brun jaunâtre claire (2,5 YR 6/3), Nombreuses tâches rouilles de couleur brune jaunâtre foncée (10 YR 4/6). Texture limoneuse. Pas de pierrosité. Structure sub-anguleuse.
Nombreuses concrétions ferro-manganiques centimétriques (40%).
Transition assez nette.
Btg : 90-120 cm
Rouge jaunâtre (5 YR 5/8). Texture argilo-limoneuse. Structure sub-anguleuse.
Nombreuses concrétions ferro-manganiques centimétriques.
Cg : >120 cm
Marnes du Lotharingien, marnes à hipopodium, bariolées de taches d’oxydoréduction. Présence de granules carbonatées. Test HCl positif.
Ap
A2g
Btg
Cg
ZHC de Manoncourt-sur-Seille : un fossé existant

## Slide 7
Vosges (88)  2011
Rotation culture : orge / colza / blé
9 molécules/an appliquées en moyenne soit 2,65 kg. ha-1.an-1
Succession de 3 mares : 47 m de long et 6,5 m de large maxi
Surface : 214 m²
Emprise foncière de 27 m².ha-1 soit 13,4 m3.ha-1
Zone humide permanente
Drains connexes jusqu’en 2014, aujourd’hui déconnectés
ZHC de Ville-sur-Illon : une mare
Entrée dispositif
Sortie dispositif
Ruisseau
tranchée
8 ha
Notes: 2011/2012 orge
2012/2013 colza
2013/2014 blé

## Slide 8
Photographie : C.Gaullier
Ap : 0-30 cm
Brun (10 YR 4/3). Texture argilo-limoneuse. Pas de pierrosité. Structure plus émoussée au niveau des racines et anguleuse dessous (cm à pluri-cm).
Transition nette.
C1g : 30-90 cm
Gris jaunâtre (2,5 Y 5/4). Nombreuses tâches de rouille. Texture argilo-limoneuse. Pas de pierrosité. Structure sub-anguleuse (cm à pluri-cm) à tendance polyédrique. Humide. Présence de concrétions ferro-manganiques nombreuses à 70 cm de profondeur.
C2g : >120 cm
Gris olive (5 Y 5/2). Très nombreuses tâches d’oxydoréduction de couleur rouge-brun (7,5 YR 5/8). Texture argilo-limoneuse. Pas de pierrosité. Structure anguleuse (cm à pluri-cm). Très humide.
Argiles décarbonatées.
Ap
C1g
C2g
ZHC de Ville-sur-Illon : une mare
Géologie : Colluvions sur calcaires du Muschelkalk
Pédologie : Sol brun modal à hydromorphie temporaire

## Slide 9
Pratiques phytosanitaires depuis 2006
  37 molécules épandues à Manoncourt-sur-Seille
  27 molécules épandues à Ville-sur-Illon
Molécules communes aux deux ZHC
Molécules dosées à l’ANSES (80 molécules)
Propriétés des molécules (solubilité, Kfoc, DT50)
Boscalid, cyproconazole, isoproturon, dimétachlore (2 fongicides + 2 herbicides)
Métabolite fortement retrouvé dans les eaux en Lorraine
Metazachlor ESA (métabolite)
Choix des molécules étudiées
Chart: 
| Solubilité | GUS | Pression de vapeur | Koc | Kow | DT50 | Photolyse
Isoproturon | 3.8293 | 19.7087 | 1.7402 | 8.0905 | 16.3715 | 3.0711 | 100
Chart: 
| Solubilité | GUS | Pression de vapeur | Koc | Kow | DT50 | Photolyse
Boscalid | 1 | 57.9055 | 1 | 100 | 70.9039 | 100 | 1
Chart: 
| Solubilité | GUS | Pression de vapeur | Koc | Kow | DT50 | Photolyse
Dimétachlore | 100 | 1 | 100 | 1 | 1 | 1
Chart: 
| Solubilité | GUS | Pression de vapeur | Koc | Kow | DT50 | Photolyse
Cyproconazole | 4.8127 | 100 | 4.9149 | 40.4662 | 100 | 56.9205 | 56
Notes: ESA = ethane sulfonique acide

## Slide 10
Approche multi-échelle
Au laboratoire
Adsorption/désorption
    Agitation douce et sans agitation  conditions de terrain
Bacs pilotes (Manoncourt sur Seille au 1/40e et Ville sur Illon au 1/30e)
  Paramètres hydrauliques
Sur le terrain
Traceurs colorés (circulation de l’eau, temps de résidence)
Suivi des ZHC
  Débitmètre entrée/sortie
  Prélèvements entrée/sortie asservi au débit : 150 mL collectés
  tous les 50 m3 d’eau
  échantillon représentatif
  Eau et MES (hebdomadaire) : dosage pesticides + métabolites
  Sédiments (mensuel) : dosage pesticides + métabolites
  Analyse de 80 molécules à l’ANSES + métabolites au BRGM
Plan expérimental thèse

## Slide 11
3 campagnes de drainage depuis 2011/2012
Échantillon tous les 15 jours
Retour d’expérience

## Slide 12
Pluviométrie et drainage
Chart: Débit (m3.j-1.ha-1)
MANONCOURT SUR SEILLE (précipitations annuelles moyennes (sur 30 ans) : 775 mm
819 mm
(+ 44)
873 mm
(+ 98)
655 mm
(- 120)
Chart: Débit (m3.j-1.ha-1)
VILLE SUR ILLON (précipitations annuelles moyennes (sur 30 ans) : 942 mm
822 mm
(- 120)
1055 mm
(+ 113)
709 mm
(- 233)
188 mm
340 mm
216 mm
590 mm
940 mm
1016 mm
2011/2012 2012/2013 2013/2014

## Slide 13
Premières pluies après application du produit
Concentration totale en pesticides A Manoncourt sur Seille (fossé)
Chart: Concentration (ng.L-1)
| 40843 | 40891 | 40917 | 40934 | 40959 | 40973 | 40987 | 41001 | 41032 | 41219 | 41235 | 41262 | 41281 | 41305 | 41323 | 41409 | 41421 | 41437 | 41450 | 41568 | 41590 | 41603 | 41646 | 41659 | 41674 | 41710 | 41722
[entrée] | 5523.2659 | 534.1434 | 4294.8518 | 579.819 | 194.306 | 129.6982 | 190.0376 | 132.4458 | 1087.7792 | 418.7638 | 235.866 | 651.5732 | 1399.7782 | 1200.8144 | 1329.3277 | 9822.004 | 5289.386 | 5837.7968 | 4130.0006 | 1276 | 661 | 422 | 325 | 274 | 307 | 306 | 120
[sortie] | 300.7409 | 685.9566 | 3845.4084 | 618.458 | 137.5928 | 159.6596 | 1006.9666 | 108.4274 | 1571.3238 | 803.8527 | 377.7126 | 640.7972 | 1254.4002 | 1334.013 | 744.3594 | 10909.3414 | 5617.3656 | 5639.4283 | 3131.8642 | 2098 | 676 | 1009 | 556 | 394 | 389 | 311 | 213
Norme 5 µg.L-1 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000
Isoxaflutole + DMTA-P
68 et 396 g.ha-1
Application 20/04
DMTA-P
Dicamba + nicosulfuron
240 et 40 g.ha-1
Application 03/06
maïs
maïs
blé
Application
phyto
Evolution de la concentration totale en pesticides (19 molécules)
9 éch 10 éch 8 éch
Notes: 3 échantillons en entrée/sortie de dispo > norme mais 4 en entrée (le 27/10 à cause de l’IPU)

## Slide 14
Premières eaux de drainage
Concentration totale en pesticides A Ville sur Illon (mare)
Evolution de la concentration totale en pesticides (12 molécules)
Chart: Concentration (ng.L-1)
| 40837 | 40876 | 40885 | 40910 | 40919 | 40988 | 41009 | 41039 | 41050 | 41086 | 41099 | 41211 | 41222 | 41254 | 41262 | 41288 | 41393 | 41407 | 41416 | 41564 | 41591 | 41611 | 41638 | 41674 | 41689 | 41704
[entrée] | 183.275 | 9.4282 | 52960.0879 | 10190.7075 | 183.095 | 157.5544 | 102.6732 | 405.9672 | 214.757 | 58.3932 | 21.4256 | 74.9428 | 619.8331 | 85.0348 | 281.927 | 45.8288 | 968.0708 | 252.8001 | 1489.091 | 142 | 99 | 51 | 103 | 52 | 40 | 16
[sortie] | 72.9 | 19.838 | 49046.5898 | 6088.6663 | 138.3984 | 276.0242 | 562.9526 | 905.0527 | 312.4322 | 140.5853 | 50.2454 | 194.8158 | 501.519 | 81.2758 | 154.0486 | 37.3308 | 646.3696 | 286.5959 | 1804.7089 | 149 | 81 | 71 | 71 | 50 | 46 | 31
Norme 5 µg.L-1 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000
Chlortoluron
1,4 kg.ha-1
Application 23/10
orge
colza
blé
Application
phyto
Norme potabilisation 5 µg.L-1
11 éch 8 éch 7 éch

## Slide 15
1 ou 2 molécules ont un abattement fortement négatif
    Remobilisation dans le dispositif ?
    Ruissellement ? + apports connexes
Efficacité des dispositifs
Efficacité sur les molécules pour une année
Notes: Manoncourt :
2012/2013 : relargage automne car abattement négatif en novembre : IPU épandue en octobre 2011 soit 1 an auparavant et bilan total positif donc ca peut bien provenir du relargage
En revanche le NPP a un bilan de masse total négatif donc son abattement négatif de 2012/2013 et2013/2014 peut provenir du ruissellement
2013/2014 : IPU comme ci-dessus. Metolachlore a un bilan de masse négatif mais est épandue en mai 2012 et se relargue sur 2012/2013 et 2013/2014  aurait pu ne pas être dosé en entrée mais à priori on n’a pas eu de drainage entre mai et novembre 2012. Procymidone a un bilan de masse positif : forte entrée en 2011/2012 et 2012/2013 mais abattement de 20% environ  tout ce qui a été stocké durant ces années est relargué en 2013/2014
Ville/Illon
2011/2012 : azoxystrobine épandue en mai 2011  faible relargage le 10/05/2012 molécule pas trop persistante. Chlortoluron : application en octobre 2011 sort fortement en décembre 2011 car début du drainage (21 µg/L) se stock dans le dispositif et est relargué lors des campagnes suivantes. Cyproconazole appliqué en mai 2012  sortie de 10 mg/ha plus importante que l’entrée on prend débit entrée=sortie alors que ce n’est pas forcément le cas.
2012/2013 : chlortoluron 5 fois plus en sortie c’est le cas pour un échantillon celui de octobre 2012  reprise du drainage
2013/2014 : application DMT en aout 2012 : faible relargage en 2 fois : 4 mg/ha pui 3 mg/ha mais bilan de masse positif à la fin de la saison de drainage

## Slide 16
Retour d’expérience de 3 ans + travaux de thèse Romain Vallée
Efficacité des dispositifs très variables en fonction :
  des pratiques phytosanitaires,
  propriétés physico-chimiques des molécules,
  dominance des processus de rétention et de dégradation
    Et la transformation ? Dosage des métabolites
Au terrain :
  Evaluer l’influence de la dynamique de l’eau temps de résidence, fonctionnement hydrologique : zones mortes/court-circuit…
  Effectuer le bilan de masse des MES et leur teneur en pesticides flux MES (dosage pesticides et métabolites)
Conclusion

## Slide 17
Merci pour votre attention